П А М Я Т К А

по  обращению  с  патроном

Помни: патрон представляет собой готовый выстрел и обращаться с ним

следует как с заряженным оружием.

1. Вскрыть мешок и извлечь из него патрон.

2. Отвернуть колпачок на 1|4 . . . 1|2 оборота.

3. Для выстрела патронов применять автомат. Для стрельбы с колена, сидя, лежа из окопа

ремень на плечо не одевать, а приклад автомата упереть в грунт.

4. Взять патрон в левую руку, защищенную рукавицей или перчаткой и держать в полусогнутой руке в  направлении стрельбы так, чтобы верхняя крышка была направлена вверх и вперед от себя.

5. Патров наложить на ствол автомата, уперев его цоколем в переднюю антабку и кистью левой руки обхватить ствол автомата вместе с патроном (см. рис. 1)

6. Отвернуть правой рукой колпачок, освободить осторожно вытяжной шнур, взять кольцо в правую руку.

7. Придать автомату с патроном угол 10° ... 15° от вертикали в направлении ветра.

8. Произвести правой рукой рывок вытяжного шнура по оси патрона.

9. Бросить после вылета ракеты оставшуюся в руке пусковую трубку.

Примечание: В  случае  необходимости  в  качестве упора может быть использовано другое оружие,  снаряжение или  предметы:

карабин, саперная лопата и т. д. (см. рис, 2)

10.  ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

10.1. Отвинчивать колпачок патрона до выстрела.

10.2. Производить:

а) выстрел патроном под углом более 15° от вертикали во избежание падения горящей звездки на землю;

б) выстрел патроном, находившимся в воде, под дождем и снегом без мешков.

10.3. Направлять патрон на людей, животных, строения и другие предметы.